## Slide 1
LA INDUSTRIA CÁRNICA
TRABAJO PRÁCTICO DE QUÍMICA INDUSTRIAL ALIMENTICIA

## Slide 2
  OBTENCIÓN
  1 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN
Los animales son trasladados desde las explotaciones ganaderas a los mataderos. Luego son descargados desde los camiones de transporte a los corrales del matadero, donde permanecen un tiempo generalmente inferior a 24 horas, en las condiciones menos estresantes posibles, hasta su entrada en la sala de sacrificio.

## Slide 3
1.3 SACRIFICIO, DEGÜELLO Y DESANGRADO
  OBTENCIÓN
1.2 ATURDIDO
Previamente al sacrificio, los animales son aturdidos con lo que se evita el sufrimiento animal, se obtiene una mejor calidad de la carne y, a la vez, se facilita al trabajador la manipulación del animal.
Tras el aturdimiento, los animales son suspendidos por una extremidad trasera y trasladados por una cinta transportadora . El degüello se realiza manualmente, mediante la inserción de un cuchillo en la cavidad torácica y el corte de la arteria carótida y la vena yugular. Este método permite extraer la máxima cantidad de sangre del cuerpo. Tras el degüello el animal es colgado verticalmente, produciéndose el desangrado muerte del mismo.

## Slide 4
La evisceración consiste en la extracción de las vísceras abdominales y torácicas, debe realizarse en el menor tiempo posible y con las mayores medidas de higiene. Se obtiene por medio de un corte longitudinal de la columna vertebral con sierras de mano o con sierras automáticas.Las medias canales obtenidas se lavan, normalmente con manguera a presión y se trasladan a la cámara de oreo, donde permanecen un tiempo variable a bajas temperaturas
  OBTENCIÓN
  4 EVISCERACIÓN Y DIVISIÓN DE LA CANAL

## Slide 5
  OBTENCIÓN

## Slide 6
El 90% de esta grasa saturada
AGUA
Es la razón principal por la que la carne se encoge.
PROTEINAS
Se coagula al exponerla al calor, volviendose firme.
GRASA
VITAMINAS Y MINERALES
Desempeñan un papel importante en la nutrición.
75%
5%
20%
>1%
2. COMPOSICIÓN

## Slide 7
  Miofibrilares como la Miosina
  Sarcoplasmáticas como la Mioglobina
  Del estroma como el Colágeno
2.2 BIOMOLÉCULAS DE LA CARNE
Proteínas
Grasas
50% de ellas son saturadas (ácido palmítico y esteárico), otra mitad es monoinsaturada (ácido oleico).
2. COMPOSICIÓN
  Miofibrilares poseen alto VB (40% son esenciales)
  Sacroplasmáticas retienen agua.
  Las del estroma le dan la estructura característica a la carne.
Función
  Transportan vitaminas liposolubles
  Dan palatabilidad
  Bajo PF, desprenden aromas y sabores
Función

## Slide 8
2.3 MICRONUTRIENTES DE LA CARNE
  Estabilidad del color: evitan oxidación de pigmentos.
  Conservación y vida útil: inhiben patógenos.
  Textura y retención de agua: forman una matriz estructural con proteínas.
  Reacciones de curado: Forman compuestos del "curado".
  Metabolismo y desarrollo: Aportan a las funciones regulatorias del cuerpo.
¿Qué propiedades tecnológicas de interés aportan?
2. COMPOSICIÓN

## Slide 10
3. PROCESAMIENTO
PRE-RIGOR
Fase posterior al sacrificio en donde el músculo es flácido, flexible y blando, con un pH cercano a 7.0.
MADURACIÓN
RIGOR MORTIS
El glucógeno se transforma en ácido láctico generando un descenso del pH entre 5,4 y 6.0, dejando así un músculo rígido y encogido
El musculo pasa a ser carne, volviendose blando y jugoso bajo refrigeracion
3.1 CONVERSIÓN DEL MÚSCULO EN CARNE

## Slide 11
3.2 INGREDIENTES BÁSICOS DEL PRODUCTO
SAL
Mejora el sabor del producto, permite solubilización de las proteínas, favorece la conservación
GRASA
16 al 35 % de la masa total, fase discontinua de una emulsión, proveniene de la carne/adución en forma de tocino.
PROTEÍNAS
Aporte nutricional, la terneza y el color, características organolépticas positivas.
AGUA
Permite la formación de soluciones verdaderas y coloidales; fija a las proteínas (suavidad y jugosidad).
ESPECIAS
Aderezan, o modifican el aroma y sabor de los alimentos, pueden provenir de: raíces; hojas y tallos; corteza; etc.
3. PROCESAMIENTO

## Slide 12
Las salchichas son embutidos a base de carne picada. Son de los alimentos preparados mas antiguos, tradicionalmente, se salaban diversos tejidos y órganos, como vísceras, sangre y grasa, para ayudar a conservarlos. Luego se embutían en tripas tubulares hechas con los intestinos limpios del animal, produciendo la característica forma cilíndrica.
4. PRODUCTOS ELABORADOS: LA SALCHICHA

## Slide 13
4. PRODUCTOS ELABORADOS
4.1 DE QUE ESTA HECHA LA SALCHICHA EN ARGENTINA?
Las salchichas suelen contener soja, gluten, diversos componentes químicos y aditivos, y varios tipos de restos de carnes y grasas. Cuanto más roja (más oscura) es la salchicha, menos carne y más grasa tiene en su interior. Las más baratas y por ende las de menor calidad suelen estar hechas con pollo mecánicamente recuperado: el resultado de que el cadáver del pollo, ya desprovisto de todos los cortes útiles, sea aplastado hasta formar una pasta.

## Slide 14
1
Recepción de las materias primas
2
Troceado o picado
3
Molido
4
Mezcla
5
Embutido y porcionado
6
Escaldado
7
Choque térmico
8
Secado
4.2 COMO SE PRODUCE LA SALCHICHA?
4. PRODUCTOS ELABORADOS

## Slide 16
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
Se entiende por aditivos alimentarios, a aquellas sustancias que carentes de valor nutritivo o agregadas sin función nutritiva, se incorporan a los alimentos para mejorar su presentación, sus caracteres organolépticos, su sabor o sus condiciones de conservación.
Los aditivos en la industria carnica son utilizados en TODOS los puntos del proceso productivo. Desde el sacrificio del animal hasta la etapa previa al envasado.

## Slide 17
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS
UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
Antioxidantes
Aglutinantes
Humectantes
Texturizantes
Estabilizantes
Espesantes

## Slide 18
Antioxidantes
Aglutinantes
Humectantes
Texturizantes
Estabilizantes
Espesantes
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS
UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
5.2 FUNCIONES DE LOS ADITIVOS
Evitan la oxidación
Incrementan la viscosidad
Mejoran la capacidad fijadora del agua
Impidien la desecación, manteniendo la humedad
Modifican latextura
Previenen la pérdida del jugo de la carne

## Slide 19
5.1 ¿QUÉ TIPOS DE ADITIVOS SE USAN EN EMBUTIDOS?
-ANTIOXIDANTES como el Ácido Ascórbico y Tocoferoles (Vit. E)
-AGLUTINANTES como la Carragenina y la Caseinatos
-EMULSIONANTES como los Fosfatos y los Eritorbatos
-HUMECTANTES como la Proteína de Soja y la Glicerina
-TEXTURIZADORES, ESPESANTES Y ESTABILIZANTES como la Pectina y los Terpenos
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA

## Slide 20
Emulsión sin Emulsionante
Emulsión + Emulsionante

## Slide 21
5.2 ADITIVOS ESPECIFICOS DE EMBUTIDOS
Intensifican sabores; eliminan AW; dan colores "dorados" en la cocción de la carne (caramelización) .
Ej: Sacarosa y polialcoholes.
Jarabes
Mejoran: Textura, ternura, jugosidad y consistencia.
Ej: Proteasas y lipasas.
Retienen agua y añaden valor nutricional.
Ej: Jarabe de maíz.
Sueros
Alternativas a aglutinantes.
Ej: Suero seco de leche.
Enzimas
Azúcares
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA

## Slide 22
Durante el 2020, la provincia se mantuvo como una de las tres jurisdicciones de mayor importancia en la producción de carne bovina, porcina y aviar. Además, las exportaciones de carne santafesina representaron un ingreso de casi US$ 800 mill.
En la provincia de Santa Fe, la superficie ganadera en explotación es de cerca de 6 millones de hectáreas. El stock ganadero bovino alcanza los 6,6 millones de cabezas, lo cual representa un 13% del total nacional.
6. INDUSTRIA CÁRNICA EN SANTA FE

## Slide 23
6. INDUSTRIA CÁRNICA EN SANTA FE
¿Qué empresas se dedican a la producción de embutidos en nuestra localidad?
• La Anónima
• Las Tres Niñas
• Cagnoli S.A.
• La Pompeya
• Toni Embutido
¿Cuáles embutidos se consumen en nuestra provincia?
Salame •
Chorizo •
Mortadela •
Bondiola •
Longaniza •
Fiambres varios •
Salchichas •

## Slide 24
EXTRAS

## Slide 25
7. CONSERVACIÓN DE LA CARNE
Para prolongar la vida útil de la carne y almacenar todos los productos cárnicos frescos y la mayoría de los productos cárnicos procesados, es absolutamente necesario conservarlos de alguna manera. La técnica más práctica para extender la vida útil de la carne es utilizar refrigeración.
La temperatura de refrigeración oscila entre 2° y 5° C.

## Slide 26
DOS MÉTODOS PRINCIPALES DE CONSERVACIÓN
El procedimiento de refrigeración de carnes se define como bajar su temperatura a valores cercanos a 0 °C, que es la temperatura a la que comienza a congelarse el agua de la carne.
El objetivo de esta técnica es bajar la temperatura POR DEBAJO del punto en el que el agua presente comienza a congelarse, que es de alrededor de -1,5 °C.
MODIFICACIÓN DE TEMPERATURA:
CONGELACIÓN:

## Slide 27
8. IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
EN EL AIRE
Los malos olores producidos degradan considerablemente la calidad del aire
EN EL AGUA
Sangre, estiércol, cabello, grasa, huesos y proteínas se encuentran en los efluentes de los mataderos
EN EL SUELO
Se ve afectado principalmente por el cambio de uso
SOCIAL
La salud de la población que vive alrededor de los mataderos se ve afectada por la contaminación sonora, los residuos y la aparición de plagas.

## Slide 28
La carne cultivada es un tipo de carne que se produce mediante el cultivo in vitro de células animales. El proceso implica tomar una pequeña muestra de células animales y luego usar técnicas de biotecnología para convertir esas células en una gran cantidad de carne.
9. EL FUTURO DE LA CARNE
Si bien la carne cultivada aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, varias empresas están trabajando activamente en la comercialización de esta tecnología.